## Slide 1: 80X86指令系统（2）

## Slide 2: 逻辑运算和移位指令

## Slide 3: 指令类型
逻辑运算
  与，或，非，异或
移位操作
  非循环移位，循环移位

## Slide 4: 一、逻辑运算
逻辑运算指令对操作数的要求大多与MOV指令相同。
“非”运算指令要求操作数不能是立即数；
除“非”运算指令 外，其余指令的执行都会使标志位OF=CF=0，标志位SF、ZF、PF根据结果设置。
“非”运算指令不影响标志位

## Slide 5: 1.“与”指令：
格式：
  AND OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数按位相“与”，结果送目标地址。

## Slide 6: “与”指令的应用
实现两操作数按位相与的运算
  AND BL，[ESI]
使目标操作数的某些位不变，某些位清零
  AND AL，0FH
在操作数不变的 情况下使CF和OF清零
  AND AX，AX

## Slide 7: “与”指令应用例
从地址为3F8H I/O端口中读入一个字节数，如果该数bit1位为1，则将DATA为首地址的一个字输出到38FH端口，否则就不能进行数据传送。
编写实现该功能的程序段。

## Slide 8: “与”指令应用例
开 始
取待输出数的偏移地址
读入状态字
测试bit1位状态
Bit1=1？
取输入口地址
取输出口地址
输出一个字
N
Y
结 束

## Slide 9: “与”指令应用例
LEA ESI，DATA
MOV DX，3F8H
WAIT：IN AL，DX
AND AL，02H
JZ WAIT ；ZF=1转移
MOV DX，38FH
MOV AX，[ESI]
OUT DX，AX

## Slide 10: 2.“或”运算指令
格式：
  OR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数按位相“或”，结果送目标地址

## Slide 11: “或”指令的应用
实现两操作数 相“或”的运算
  OR AX，[EDI]
使某些位不变，某些位置“1”
  OR CL，0FH
在不改变操作数的情况下使OF=CF=0
  OR AX，AX

## Slide 12: “或”指令的应用例
OR AL，AL
JPE GOON
OR AL，80H
GOON：….
PF=1转移

## Slide 13: “或”指令的应用
将一个8位二进制数9变为字符‘9’
如何实现？

## Slide 14: 3.“非”运算指令
格式：
  NOT OPRD
操作：
  操作数按位取反再送回原地址
注：
  指令中的操作数不能是立即数
  指令的执行对标志位无影响
例：NOT BYTE PTR[EBX]

## Slide 15: 4.“异或”运算指令
格式：
  XOR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数按位相“异或”，结果送目标地址
例：
XOR BL，80H ;将BL的最高位变反
XOR AX，AX

## Slide 16: 5.“测试”指令
格式：
  TEST OPRD1，OPRD2
操作：
  执行“与”运算，运算的结果影响标志位，但不送回目标地址。
应用：
  常用于测试某些位的状态

## Slide 17: 例：
从地址为3F8H的端口中读入一个字节的状态数据，当该数的 bit1， bit3， bit5位同时为1时，则从38FH端口将DATA为首地址的一个字输出，否则就从端口重新输入状态数据。
编写实现该功能的程序段。

## Slide 18: 源程序代码：
LEA ESI，DATA
MOV DX，3F8H
WAIT：IN AL，DX
MOV DX，38FH
MOV AX，[ESI]
OUT DX，AX
TEST AL，02H
JZ WAIT ；ZF=1转移
TEST AL，08H
JZ WAIT
TEST AL，20H
JZ WAIT

## Slide 19: 源程序代码：
LEA ESI，DATA
MOV DX，3F8H
WAIT：IN AL，DX
MOV DX，38FH
MOV AX，[ESI]
OUT DX，AX
AND AL，2AH
CMP AL，2AH
JNZ WAIT

## Slide 20: 源程序代码：
LEA ESI，DATA
MOV DX，3F8H
WAIT：IN AL，DX
MOV DX，38FH
MOV AX，[ESI]
OUT DX，AX
AND AL，2AH
XOR AL，2AH
JNZ WAIT

## Slide 21: 二、移位指令
非循环移位指令
循环移位指令
注：
移动次数用CL或8位常数来指定，即移位次数为0~255；
对于16位模式常数只能为1，即只有移位1次，才可以在指令中直接写常数“1”。

## Slide 22: 1. 非循环移位指令
逻辑左移
算术左移
逻辑右移
算术右移

## Slide 23: 算术左移和逻辑左移
算术左移指 令：
SAL OPRD，imm8 SAL OPRD，CL
逻辑左移指 令：
SHL OPRD，imm8
SHL OPRD，CL
有符号数
无符号数

## Slide 24: 算术左移和逻辑左移
CF
0
0
最高位
SAL
CF
0
0
最高位
SHL
大家发现这两条指令有什么差别？
相同！
其实在指令系统中它们是同一条指令

## Slide 25: 算术右移和逻辑右移
算术右移指 令：
SAR OPRD，imm8
SAR OPRD，CL
逻辑右移指 令：
SHR OPRD，imm8
SHR OPRD，CL
有符号数
无符号数

## Slide 26: 算术右移和逻辑右移
0
最高位
CF
0
SHR
OPRD
0
最高位
CF
SAR
OPRD

## Slide 27: 逻辑右移例：
MOV AL，6AH
SHR AL，2
0
CF
0 1 1 0 1 0
AL
1
0
0
0 0 1 1 0 1 0 1
AL
CF
0
0
0 0 0 1 1 0 1 0
AL
CF
1
0
移动1次
移动2次
移动前

## Slide 28: 非循环移位指令的应用
左移可实现乘法运算,右移可实现除法运算
当移位次为n时，其作用分别相当于乘以2n和除以2n
SAL和SAR将操作数视为带符号数，SHL和SHR将操作数视为无符号数。
例5 设AX中存放一个带符号数，若要实现 (AX) 52，可由以下几条指令完成。 MOV DX，AX SAL AX，2 ADD AX，DX SAR AX，1

## Slide 29: 2. 循环移位指令
不带进位位的循环移位
带进位位的循环移位
左移 ROL
右移 ROR
左移 RCL
右移 RCR
指令格式、对操作数的要求与非循环移位指令相同

## Slide 30: 不带进位位的循环移位
CF
CF
ROL：
ROR：

## Slide 31: 带进位位的循环移位
CF
CF
RCL：
RCR：

## Slide 32: 循环移位指令的应用
用于对某些位状态的测试；
高位部分和低位部分的交换；
与非循环移位指令一起组成32位或更长字长数的移位。

## Slide 33: 多字节单元数据联合移位例子
例 下面程序段对从存储单元M开始的三字数据执行左移一位。 SAL M，1 RCL M+2，1 RCL M+4，1
0
CF
M
字单元
SAL M,1
CF
M+2字单元
RCL M+2,1
CF
M+4字单元
RCL M+4, 1
如果要联合移位2位或更多位，如何实现？

## Slide 34: 移位指令应用例子
将1000H开始存放的4个压缩BCD码转换为ASCII码存放到3000H开始的单元中去。
┇
┇
12H
34H
56H
78H
┇
1000H
3000H

## Slide 35: 实现程序
MOV ESI,1000H
MOV EDI,3000H
MOV CX,4
Next：MOV AL,[ESI]
MOV BL,AL
AND AL,0FH
OR AL,30H
MOV [EDI],AL
INC EDI
MOV AL,BL
SHR AL,4
OR AL,30H
MOV [EDI],AL
INC EDI
INC ESI
DEC CX
JNZ Next

## Slide 36: 3.双精度移位指令
32位模式下增加了双精度移位指令SHLD和SHRD
双精度左移指令：
SHLD dest，source，count
其中，count为CL或8位常数，指定移位次数。
dest可以是寄存器或存储器操作数，source只能是寄存器操作数。dest与source的长度必须一致。
操作：将目的操作数dest向左移动指定位数，移动形成的空位由源操作数source的高位填充，指令执行后source保持不变。
对标志位的影响：会影响SF、ZF、AF、PF、CF
双精度右移指令：SHRD dest，source，count

## Slide 37: 串操作指令

## Slide 38: 串操作指令说明
针对数据块或字符串的操作；
可实现存储器到存储器的数据传送；
待操作的数据串称为源串，目的地址称为目的串。

## Slide 39: 串操作指令的特点
源串地址由[ESI]提供，目的串由[EDI]提供。
在16位模式下源串的段基址由DS提供，目的串的段基址由ES提供，但32位模式下一般设为平坦模式，故不用考虑段寄存器。
每次只处理串中的一个单元(字节或字或双字)，并自动修改ESI和(或)EDI，使其指向下一个单元。
地址修改方向由DF标志位决定：
指令前面可加上自动重复前缀，实现自动重复执行串操作，重复执行次数由ECX指定。
增地址方向；
减地址方向；
DF=0
DF=1

## Slide 40: 重复前缀
无条件重复
  REP
条件重复
  REPE 相等重复
  REPZ 为零重复
  REPNE 不相等重复
  REPNZ 不为零重复
注意：重复前缀本身是不改变标志位的
ECX≠0 ZF=1
ECX≠0 ZF=0
若ECX≠0 则重复
重复执行串操作指令时，每执行一次则：ECX-1=>ECX

## Slide 41: 串操作指令
串传送 MOVS
串比较 CMPS
串扫描 SCAS
串装入 LODS
串送存 STOS
注意：串操作指令中可以出现两个存储器操作数。这是与其他指令不同的地方。

## Slide 42: 串操作指令使用流程(以传送操作为例)
取源串地址
取目的串地址
设置串长度
传送一个字节或字、双字
修改地址指针
修改串长度值
传送完否？
N
Y
设置操作方向
结 束
开 始

## Slide 43: 1. 串传送指令
格式：
MOVS OPRD1，OPRD2
MOVSB
MOVSW
MOVSD
串传送指令不影响标志位
串传送指令常与无条件重复前缀连用
能否与条件重复前缀连用？
源串ESI
目的串EDI

## Slide 44: 串传送指令的应用例子
对比用MOV指令和MOVS指令实现将200个字节数据从MEM1开始的一个内存区送到另一个从MEM2开始的区域的程序段。
用MOV指令实现：
用串指令实现：
LEA ESI，MEM1
LEA EDI，MEM2
MOV ECX，200
NEXT: MOV AL,[ESI]
MOV [EDI],AL
INC ESI
INC EDI
DEC ECX
JNZ NEXT
LEA ESI，MEM1
LEA EDI，MEM2
MOV ECX，200
CLD
REP MOVSB

## Slide 45: 2. 串比较指令
格式：
CMPS OPRD1，OPRD2
CMPSB
CMPSW
CMPSD
执行OPRD1-OPRD2,不送结果。
串比较指令常与条件重复前缀连用，指令的执
行不改变操作数，仅影响标志位。
源串
目的串
操作数位置与MOVS的区别！

## Slide 46: 串比较指令使用例子
LEA ESI，MEM1
LEA EDI，MEM2
MOV ECX，200
CLD
REPE CMPSB
JZ STOP
DEC ESI
MOV AL，[ESI]
MOV EBX，ESI
STOP：HLT
指令执行结束后就可知道找到了一个不同的数据吗？为什么？
为什么要减1？
比较两组(200个字节)对应数据，找出第一个不同数据放入AL，其地址放入EBX

## Slide 47: 3. 串扫描指令
格式：
SCAS OPRD
SCASB
SCASW SCASD
执行EAX/AX/AL-OPRD，结果不保存，只影响标志寄存器。
目的串用EDI指示

## Slide 48: 串扫描指令的应用
例：在给定一字符串“ABCDEFGH”中扫描一个匹配字符“F”，如果找到了该字母，EDI指向匹配字符串后面的一个字符；如果没有找到匹配字符，就执行JNZ指令退出。
ALPHA DB ‘ABCDEFGH’
COUNT EQU $ - ALPHA
…
MOV EDI , OFFSET ALPHA ;EDI 指向字符串
MOV AL , ‘F’ ;查找字母F
MOV ECX , COUNT ;设置查找计数器
CLD ；方向 = 向前
REPNE SCASB ;不相等则重复
JNZ QUIT ;如果字符未找到则退出
DEC EDI ;找到了：EDI 回退

## Slide 49: 4. 串装入指令
格式：
LODS OPRD
LODSB
LODSW LODSD
操作：
  字节：
  字：
  双字：
源串用[ESI]指示
[ESI]
[ESI]
AL
AX
用于将内存某个区域的数据串依次装入累加器，以便进行处理（如显示或输出到接口）。
LODS指令加重复前缀无意义。
为什么？
EAX
[ESI]

## Slide 50: 5. 串存储指令
格式：
STOS OPRD
STOSB
STOSW STOSD
操作：
  字节： AL
  字： AX
  双字： EAX
目的串用[EDI]指示
[EDI]
[EDI]
[EDI]

## Slide 51: 串存储指令的应用
常用于将内存某个区域置同样的值
此时：
  将待送存的数据放入AL（字节数）或AX（字数据）或EAX（双字数据）；
  确定操作方向（增地址/减地址）和区域大小（串长度值）；
  使用串存储指令+无条件重复前缀，实现数据传送。
串存储指令例子：

## Slide 52
例: 将STRING1开始100个字节都初始化为0FFH。
MOV AL , 0FFH ;要存储的值
MOV EDI , OFFSET STRING1 ;EDI指向目标
MOV ECX , COUNT ;字符计数
CLD ;方向 = 向前
REP STOSB ;以AL中的值填充

## Slide 53: 串操作指令应用注意事项
需要设置数据的操作方向
  确定DF的状态
源串和目的串指针必须分别为ESI和EDI，故可以使用隐含操作数的形式，如MOVSB、MOVSW、MOVSD。
若指令中给出了源串或目的串，与其形式无关，只用其表示数据类型（字节、字或双字）。
串长度值必须由ECX给出
注意重复前缀的使用方法
  传送类指令前加无条件重复前缀
  串比较类指令前加条件重复前缀，但前缀不影响ZF状态

## Slide 54: 程序控制指令
转移指令
循环控制
过程调用
中断控制

## Slide 55: 程序的执行方向
程序控制类指令的本质：
  控制程序的执行方向
决定程序执行方向的因素：
  32位模式下EIP决定了从哪里取指令，也即程序执行顺序或方向。
  16位模式由CS和IP决定从哪里取指令。
控制程序执行方向的方法：
  32位模式下修改EIP
  16位模式修改IP或者CS 和IP
Notes: 32位模式下一般采用平坦模式flat，不使用段寄存器，因此不需要修改CS。16位模式下由于有段寄存器，在转移时分为段内和段间两种情况。

## Slide 56: 一、转移指令
无条件转移指令
无条件转移到目的地址，执行新的指令
有条件转移指令
在满足一定条件的情况下才转移到目的地址

## Slide 57: 1. 无条件转移指令
格式：JMP OPRD
OPRD：转移目的地。它可以是以下三种情况：
短转移—距离当前指令-128~+127字节范围
近转移—与当前指令在同一代码段内
远转移—转移到当前逻辑段之外的程序位置
根据转移目的地OPRD的提供方式一般分为直接寻址和间接寻址两种形式。

## Slide 58: 直接寻址方式转移
转移的目的地OPRD为所在程序中的一个标号
  短转移：JMP指令与目的地OPRD之间的距离为-128~+127字节，指令长度为2个字节，第2个字节就是距离，称为位移量。
  近转移：距离超过-128~+127字节时，指令长度为5个字节，位移量为32位（4个字节），转移距离为-231~+231-1字节。
JMP指令与目的地OPRD之间的距离计算是以JMP指令的下一条指令的起始地址为起点。
如果是相对本JMP指令的地址计算，则还要加上JMP指令的长度，即：
  短转移距离为-126~+129字节
  近转移距离为-231+5~+231+5字节
执行JMP后 EIP=EIP当前值+位移量

## Slide 59: 直接寻址方式转移示例
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段
位移量
JMP Label
位移量
Label: 汇编语言程序中是一个符号(标号)，表示一个存储器地址。
装入内存时，Label已经被汇编成一个8位或32位的位移量。
位移量表示JMP指令的下一条指令到Label地址之间的字节单元数。

## Slide 60: 间接寻址方式转移
间接寻址转移的目的地址存放在某个32位通用寄存器或存储器的某双字单元中。
执行JMP后 EIP=32位通用寄存器或双字单元的内容
例1：
  JMP EBX
  若：EBX=00123456H
  则：转移的目的地址EIP=00123456H
JMP
┇
┇
代码段
00123456H
MOV

## Slide 61: 例2
JMP DWORD PTR[EAX]
设：EAX=1200H
JMP
┇
┇
┇
代码段
12345678H
EIP
指令码
注意：直接寻址转移和间接寻址转移在形成EIP值的区别！
数据段
EAX=1200H
34H
12H
78H
56H
12345678H

## Slide 62: 2. 条件转移指令
在满足一定条件下，程序转移到目标地址继续执行。
条件转移指令均为直接寻址的短转移，即转移的位移量为8位补码表示，范围为：
-128~+127
EIP=EIP+位移量
所有的条件转移指令见教材P102~103表3-2~表3-4

## Slide 63: 条件转移指令的应用
单个标志位的条件转移指令
  JC/JNC
    判断CF的状态。常用于比大小
  JZ/JNZ
    判断ZF的状态。常用于循环体的结束判断
  JO/JNO
    判断OF的状态。常用于有符号数溢出的判断
  JP/JNP
    判断PF的状态。用于判断运算结果低8位中1的个数是否为偶数
多标志位的条件转移指令
  JA/JAE/JB/JBE
    判断CF或CF+ZF的状态。用于无符号数的大小比较
  JG/JGE/JL/JLE
    判断SF、OF和ZF的状态。用于带符号数的大小比较
判断CX/ECX是否为0
  JCXZ/JECXZ
    CX=0(或ECX=0)转移

## Slide 64: 转移指令例
统计内存数据段中以TABLE为首地址的100个8位有符号数中正数、负数和零的个数。

## Slide 65: 实现程序流程
将存放3种元素个数的单元清零
取首地址
设串长度
取一个字节数
正数个数加1
零元素加1
为负？
为零？
负数个数加1
N
Y
N
Y
请同学们自己编写实现程序
开始
结束
循环100次？
Y
N

## Slide 66: 二、循环控制指令
循环范围：
  以当前EIP为中心的-128～+127范围内循环。
循环次数由ECX寄存器指定。
循环指令：
LOOP
*LOOPZ
*LOOPNZ
无条件循环指令
条件循环指令(自学)

## Slide 67: 无条件循环指令
格式：
LOOP LABEL
循环条件：
ECX ≠ 0
操作：
(1) ECX-1  ECX
(2) ECX ≠ 0则转LABEL，否则执行下条指令，即推出循环。

## Slide 68: 三、过程调用和返回
用于调用一个子过程；
子过程由程序员预先设计
并装入内存
子过程执行结束后要返回
原调用处
有两个重要的概念：入口地址和断点。
调用程序
断点
入口地址
子程序

## Slide 69: 调用与返回的执行过程
保护断点；
  将调用指令的下一条指令的地址（断点）压入堆栈
获取子过程的入口地址；
  子过程第1条指令的地址
执行子过程，含相应参数的保存及恢复；
恢复断点，返回原程序。
  将断点地址由堆栈弹出

## Slide 70: 过程调用
段内调用
被调用程序与调用程序在同一代码段
  调用时只需保护断点的偏移地址IP
  执行过程:(1)将IP压入堆栈 (2)将过程入口地址→IP
段间调用
被调用过程与调用程序不在同一代码段
  调用时需要保护断点的段基址CS和偏移地址IP
  执行过程:(1)将IP和CS压栈 (2)将过程入口地址→IP和CS
16位模式

## Slide 71
在32位模式下一般采用flat平坦存储模式，不涉及段地址的保护与返回。
过程调用
  (1) 32位的EIP压入堆栈
  (2) 过程的入口偏移地址→EIP
32位模式

## Slide 72: 3. 返回指令
功能：
  从堆栈中弹出断点地址，返回原程序
格式：
RET
或 RET n
RET指令一般位于子程序的最后。
返回指令在格式上不区分16位模式（段内或段间）或32位模式。但不同的模式从堆栈中弹出的内容不一样。

## Slide 73: 四、中断指令
中断
中断源
中断的类型
中断指令
  引起CPU产生一次中断的指令,其响应过程按照一般的中断来处理。

## Slide 74: 中断与过程调用的区别
中断是随机事件或异常事件引起，调用则是事
先已在程序中安排好 ；
响应中断请求不仅要保护断点地址，还要保护
FLAGS(或EFLAGS)内容；
过程调用指令在指令中直接给出子程序入口地址；
中断指令只给出中断向量码，入口地址则在中断向量码指向的中断向量表（内存单元）中。

## Slide 75: 1. 中断指令(也叫软中断指令)
格式：
INT n
说明：n用来形成中断服务程序入口地址
下面以16位模式为例说明其过程
中断类型号
n=0 〜 255
n х4
XXH
XXH
XXH
XXH
入口的段地址
入口的偏移地址
(n×4)为存放“中断服务程序入口地址”的存储单元的偏移地址;
代码段
数据段
┇
该单元在数据段，段地址=DS
┇
说明：8086的中断向量表存放在内存最低的1K单元。

## Slide 76: 中断指令的执行过程
将FLAGS压入堆栈；
将INT指令的下一条指令的CS、IP压栈；
由n×4得到存放中断向量的地址；
将中断向量（中断服务程序入口地址）送CS和IP寄存器；
转入中断服务程序。

## Slide 77: 中断指令的执行过程(续)
n×4
22H
11H
00H
67H
IP
CS
1122H
6700H
68122H
MOV
代码段
数据段
┇
堆栈段
SP
FLAGSH
FLAGSL
IPH
CSL
CSH
IPL
┇
SP
SP
SP
中断服务程序入口地址(物理地址)=？
XX

## Slide 78: 中断指令例
执行程序段：
CS IP
┇
6200H:0110H INT 21H
6200H:0112H MOV AX，BX
┇
12H
01H
00H
62H
SP=1200
FLAGSL
FLAGSH
SP=?
执行INT指令后
堆栈段
11FA
？
？

## Slide 79: 中断指令例
执行INT 21H指令后
IP<=[21Hх4]
CS<=[（21Hх4）+2]
0084H
23H
11H
00H
20H
IP
CS
数据段
┇
┇
┇
代码段
XX
21123H
中断服务子程序

## Slide 80: 2. 溢出中断指令
格式：
INTO
指令执行时检查OF标志：
  若OF=1,则启动一个类型为4的中断过程,即相当于执行指令: INT 4
  若OF=0,不做任何操作执行下一条指令。
INTO指令通常安排在带符号数加减运算指令之后判断是否发生溢出。

## Slide 81: 3. 中断返回指令
格式：
IRET
中断服务程序的最后一条指令，执行：
恢复断点
恢复标志寄存器内容

## Slide 82: 六、处理器控制指令
对标志位的操作
与外部设备的同步
具体介绍见讲义108页
对标志位操作都是无操作数指令，操作数隐含为FLAGS的某个标志位。可操作的标志位有CF、IF和DF。
（1）清除进位标志 CLC
（2）置1进位标志STC
（3）进位标志取反CMC
（4）清除方向标志CLD
（5）置1方向标志STD
（6）清除中断标志CLI
（7）置1中断标志STI

## Slide 83: 作业
习题三 3.8 (1)(2)(4)(6)(8)(9)(12), 3.9
3.12, 3.13, 3.14(3)(5)(8), 3.17, 3.19