## Slide 1: 6.8 模拟量的输入输出

## Slide 2: 主要内容：
  模拟量输入输出通道的组成
  D/A转换器的工作原理、连接及编程
  A/D转换器的工作原理、连接及编程

## Slide 3: 模拟量的输入输出通道

## Slide 4: 模拟量I/O通道：
模拟接口电路的任务
模拟电路的任务
00101101
10101100
工
业
生
产
过
程
传感器
放大
滤波
多路转换
&
采样保持
A/D
转换
放大
驱动
D/A
转换
输出
接口
微
型
计
算
机
执行机构
输入
接口
物理量
变换
信号
处理
信号
变换
I/O
接口
输入通道
输出通道
变
送
器

## Slide 5: 数/模（D/A）转换器

## Slide 6: 掌握：
D/A变换器的基本工作原理
D/A变换器的主要技术指标
DAC0832的三种工作模式
DAC0832的应用

## Slide 7: 一、D/A变换器的工作原理
组成：
  模拟开关
  电阻网络
  运算放大器
Vref
Rf
模拟开关
电阻网络
VO
数字量
∑

## Slide 8: 基本变换原理
当运放的放大倍数足够大时，输出电压VO与输入电压Vin的关系为：
Vin
Rf
VO
∑
R

## Slide 9: 基本变换原理
若输入端有n个支路, 则输出电压VO与输入电压Vin的关系为：
Vin
Rf
VO
∑
R1
Rn
…

## Slide 10: n=8的权电阻网络
2R
4R
8R
16R
32R
64R
128R
256R
Vref
R
VO
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

## Slide 11: 基本变换原理
如果每个支路由一个开关Si控制，Si=1表示Si合上，Si=0表示Si断开。且Rf=R.
则输入输出关系变换为
若Si=1,该项对VO有贡献；
若Si=0,该项对VO无贡献

## Slide 12: 基本变换原理
如果用8位二进制代码来控制图中的S1～S8(Di=1时Si闭合；Di=0时Si断开)，则不同的二进制代码就对应不同输出电压VO；
当代码在0～FFH之间变化时，VO相应地在
0～(255/256)Vref之间变化；
为控制电阻网络各支路电阻值的精度，实际的D/A转换器采用R-2R梯形电阻网络，只用两种阻值的电阻(R和2R)。

## Slide 13: 实际的D/A转换器—R-2R梯形电阻网络
其中，D为输入的数字量，j为数字量的位数。
设Rf=R, j=8 则：

## Slide 14: 二、主要技术指标
分辨率（Resolution）
  输入的二进制数每±1个最低有效位 (LSB)使得输出变化的程度。
分辨率表示方法：
  可用输入数字量的位数来表示，如8位、10位等；
  也可用一个LSB （Least Significant Bit）使输出变化的程度来表示。

## Slide 15: 分辩率例
一个满量程为5V的10位D/A变换器，±1 LSB的变化所引起输出模拟量的变化为：
5/(210-1) = 5/1023
= 0.04888V
= 48.88mV

## Slide 16: 转换精度（误差）
实际输出值与理论值之间的最大偏差
影响转换精度的因素：
分辩率
电源波动
温度系数
┇

## Slide 17: 转换时间tc
从开始转换到与满量程值相差±1/2 LSB所对应的模拟量所需要的时间
t
V
1/2 LSB
tC
VFULL
0

## Slide 18: 三、典型D/A转换器DAC0832
特点：
8位电流输出型D/A转换器
T型电阻网络
差动输出

## Slide 19: DAC0832的内部结构

## Slide 20: 主要引脚功能
D7～D0：输入数据线
输入寄存器的控制信号：ILE、CS、WR1
这三个信号同时有效，数据才能进入输入寄存器
DAC寄存器的控制信号：WR2、XFER
这两个信号同时有效，数据才能进入DAC寄存器

## Slide 21: 主要引脚功能
其它引线：
VREF：参考电压。
-10V～+10V，一般为+5V或+10V
IOUT1、IOUT2：D/A转换差动电流输出。
用于连接运算放大器的输入
Rfb：内部反馈电阻引脚，接运放输出
AGND、DGND：模拟地和数字地

## Slide 22: 工作模式
单缓冲模式
双缓冲模式
无缓冲模式

## Slide 23: 单缓冲模式
使输入锁存器或DAC寄存器二者之一处于直通，即芯片只占用一个端口地址。
CPU只需一次写入即开始转换
MOV DX，PORT
MOV AL，DATA
OUT DX，AL

## Slide 24: 例:利用图示D/A转换电路输出周期三角波

## Slide 25: 单缓冲模式例
  端口地址：0278H
  最大输出值5V对应数字量:FFH，最小值0V对应数字量：00H
    MOV DX，0278H
    MOV AL，0
    NET1： OUT DX，AL
    INC AL
    CMP AL，0FFH
    JNZ NET1
    NET2： OUT DX，AL
    DEC AL
    CMP AL，0
    JNZ NET2
    JMP NET1
输出为一个等腰三角波形

## Slide 26: 双缓冲模式（标准模式）
对输入寄存器和DAC寄存器均需控制。
当输入寄存器控制信号有效时，数据写入输入 寄存器中；再在DAC寄存器控制信号有效时， 数据才写入DAC寄存器，并启动变换。
此时芯片占用两个端口地址。
优点：
  数据接收与D/A转换可异步进行；
  可实现多个DAC同步转换输出。
分时写入、同步转换。

## Slide 27: 无缓冲器模式
使内部的两个寄存器都处于直通状态。模拟输出始终跟随输入变化。
不能直接与数据总线连接，需外加并行接口(如74LS373、8255等)。

## Slide 28: 模/数（A/D）转换器

## Slide 29: 要点：
A/D转换器的基本工作原理
A/D转换器的主要技术指标
A/D转换器的应用
  与系统的连接
  数据采集程序的编写

## Slide 30: A/D转换器的功能
用于将连续变化的模拟信号转换为数字信号的装置，简称ADC。
A/D转换器用来采集模拟系统的信息送入计算机中。

## Slide 31: A/D转换器类型
计数型A/D转换器
-------速度慢、价格低，适用于慢速系统
双积分型A/D转换器
-------分辩率高、抗干扰性好、转换速度较慢，适用于中速系统
逐位反馈型A/D转换器
-------转换精度高、速度快、抗干扰性差

## Slide 32: 一、A/D转换器的工作原理
逐位反馈型A/D转换器
  利用D/A转换器输出模拟量来逼近被转换的模拟量。类似天平称重量时的尝试法，逐步用砝码的累积重量去逼近被称物体。

## Slide 33: 二、主要技术指标
转换精度
  量化误差
  非线性误差
  其它误差
总误差=各误差的均方根

## Slide 34: 量化间隔
一个最低有效位对应的模拟量
△=Vmax /（2n-1）
例：某8位ADC的满量程电压为5V，则其分辨率为：
    5V/255=19.6mV

## Slide 35: 量化误差
绝对量化误差
  绝对量化误差=1/2 △
相对量化误差
  相对量化误差=(1/(2n-1))/2х 100%
例：
设满量程电压=10V，A/D变换器位数=10位，则：
    绝对量化误差= 10/((210-1)×2) ≈10/211≈4.88mV
    相对量化误差 =1/((210-1)×2) ≈1/211×100%≈ 0.049%

## Slide 36: 转换时间
实现一次转换需要的时间。精度越高（字长越长），转换时间越长。

## Slide 37: 输入动态范围
允许转换的输入电压的范围。
如0～5V、0～10V等。

## Slide 38: 三、典型的A/D转换器芯片
ADC0809：
8通道（8路）输入
8位字长
逐位逼近型
转换时间100μs
内置三态输出缓冲器

## Slide 39: 内部结构
IN7
IN0
8
个模拟输入通道
START EOC CLK
OE
D7
D0
VREF(+) VREF(-)
ADDC
ADDB
ADDA
ALE
比较器
8路模拟开关
逐位逼近寄存器SAR
树状开关
电阻网络
三态输出锁存器
时序与控制
地址锁存及
译码
D/A
8选1

## Slide 40: 主要引脚功能
D7～D0：输出数据线（三态）
IN0～IN7：8通道（路）模拟输入
ADDA、ADDB、ADDC：通道地址
ALE：通道地址锁存
START：启动转换
EOC：转换结束状态输出
OE：输出允许（打开输出三态门）
CLK：时钟输入（10KHz～1.2MHz）

## Slide 41: ADC0809的工作过程
送通道地址，选择要转换的模拟输入通道；
锁存通道地址到内部地址锁存器；
启动A/D变换；
判断转换是否结束；
读转换结果

## Slide 42: ADC0809的工作流程
送通道地址
通道地址锁存
启动A/D变换
转换结束否？
送OE开门信号
读取转换结果
Y
N
开始
结束

## Slide 43: 判断转换结束的方法
软件延时等待（比如延时120us）
  此时不用EOC信号，CPU效率最低
软件查询EOC状态。
把EOC作为中断申请信号，接到中断控制器的IRi端。
  在中断服务程序中读入转换结果，效率较高

## Slide 44: ADC0809与系统的连接例
单路模拟量输入：
D0
IN0
A15--A0
D7--D0
D7-D0
EOC
OE
START
ALE
ADDC
ADDB
ADDA
译
码
器
ADC0809
数字I/O接口
输出接口
IOR
IOW

## Slide 45: ADC0809与系统的连接例
D0
IN0
A15--A0
IOR
IOW
D7--D0
D7-D0
EOC
OE
START
ALE
ADDC
ADDB
ADDA
译
码
器
ADC0809
I/O
接
口
数字I/O接口
IN7
┇
多路模拟量输入：

## Slide 46: 数据采集程序流程
初始化
送通道地址
送ALE信号
送START信号
读EOC状态
送允许OE信号
EOC=1？
读转换结果
采集结束否？
N
Y
结 束
Y
下一通道地址
N
开 始

## Slide 47: 本章小结：
了解模拟量输入输出通道结构及其各主要模块的功能；
了解D/A及A/D转换的基本原理；
了解DAC和ADC的主要技术指标；
理解DAC0832的结构、原理及其工作模式；
了解利用ADC芯片实现数据采集的方法。
谢谢！

## Slide 48: 作业
第6章作业4