## Slide 1: 第6章 输入输出及中断技术

## Slide 2: 主要内容
基本概念
  输入输出系统
  I/O接口和端口
  端口的编址方式
简单接口芯片及其应用
基本输入输出方法
中断的基本概念及工作过程
中断控制器8259A介绍
DMA控制器8237（自学）

## Slide 3: §6.1 输入输出系统

## Slide 4: 了解和掌握：
I/O系统组成及主要特点
接口的基本功能
端口的概念
端口的编址方式
I/O地址译码

## Slide 5: 一、输入输出系统
输入输出系统：
  计算机系统中除CPU和内存储器之外的部分
I/O系统
输入输出设备
输入输出接口
输入输出软件

## Slide 6: 输入输出系统特点
复杂性
  输入输出设备、处理器、操作系统的复杂性
异步性
  工作速度和时序不一致
实时性
  控制的时效性。I/O系统保证处理器对不同设备的请求提供及时服务。
与设备无关性
  接口的标准化，由操作系统屏蔽了设备的差异。

## Slide 7: 二、I/O接口系统及接口
有关I/O系统的概念、特点，以及I/O接口的功能等，请参阅教材描述，自行学习。
总体上，I/O接口应具备以下功能：
  数据的缓冲与暂存
  信号电平与类型的转换
  增加信号的驱动能力
  对外设进行监测、控制与管理，中断处理

## Slide 8: 三、I/O端口
端口
  接口中的寄存器
端口的主要作用
  信息的缓存
端口类型
  数据端口
    缓存输入和输出的数据
  状态端口
    缓存需要输入的外设工作状态
  控制端口
    缓存由系统输出的各种控制信息

## Slide 9: I/O端口
CPU
数据
状态
控制
外设
I/O接口
DB

## Slide 10: I/O系统中的接口和端口的地址
┅
┅
┅
┅
接口1
接口2
接口N
端口1
端口2
端口m
端口1
端口1
端口2
端口2
端口m
端口m
端口编址
端口地址=芯片地址（高位地址）+片内地址
类似于学号=学院(专业)编号+班号+班内编号
每个接口为一个芯片，每个芯片有一个基地址。

## Slide 11: 四、I/O端口的编址方式
编址方式：
  与内存统一编址
  独立编址

## Slide 12: 1. I/O端口与内存统一编址
特点：
指令及控制信号统一
内存地址资源减少
内存
地址
960KB
I/O地址
64KB
00000H
F0000H
FFFFFH
例如，系统地址空间1MB

## Slide 13: 2. I/O端口独立编址
特点：
内存地址资源充分利用
能够应用于端口的指令较少
内存
地址1MB
I/O
地址64KB
00000H
FFFFFH
FFFFH
0000H

## Slide 14: 8088/8086的I/O端口编址
采用I/O端口独立编址方式(但地址线与存储器共用)
地址线上的地址信号用IO/M（IO/M）来区分
I/O操作只使用20根地址线中的16根：A15～A0
可寻址的I/O端口数为64K(65536)个
I/O地址范围为0～FFFFH
IBM PC只使用了1024个I/O地址(0～3FFH)
Notes: 区分I/O与M的信号：8088CPU是高为I/O，低为M，而8086则相反。

## Slide 15: 五、I/O地址译码
目的
  确定端口的地址
寻址端口的信号
  IOR、IOW(最大模式)；RD、WR(最小模式)
  A15 ～ A0
参加译码的信号：
  IOR，IOW(或RD、WR)，高位地址信号
OUT指令将使总线中的该信号有效
IN指令将使总线中的该信号有效

## Slide 16: 全地址译码与部分地址译码
一个接口电路中可以有一个或多个端口。
全地址译码：
  全部16位I/O地址信号参与译码
  当接口中只有一个端口时， 16位地址线应全部参与译码，译码输出直接选择该端口中；
  当接口中有多个端口时，则16位地址线的高位参与译码（决定接口的基地址），最低几位直接输入到接口芯片，用于寻址接口中的各个端口。
部分地址译码：
  仅用部分地址（比如16位中低10位）信号参与译码
  含多个端口的接口，最低的几位直接连到接口芯片，用于寻址接口中的各个端口。

## Slide 17: I/O地址译码示例
例：某外设接口有4个端口，地址为2F0H——2F3H，由A15～A2译码得到，而A1、A0用来区分接口中的4个端口。试画出该接口与系统的连接图。
题目分析：
  寻址端口的地址信号有16bit，题中仅用12bit就能表示其地址——故采用部分地址译码
  该接口电路中含有4个端口，片内端口寻址需2位地址信号，其余10位为接口芯片地址，即片选地址信号。
I/O系统中，因地址资源丰富，多采用部分地址译码。

## Slide 18
地址范围：
  × × × × 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
  ……. …… ……
  × × × × 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
任意状态
A11……………………………..A1A0
片内地址
图中不接入

## Slide 19: I/O地址译码例
译码电路图：
≥ 1
A11
A10
A8
A3
A2
A9
A7
A4
┇
&
CE
A1
A0
接口芯片
IOR
IOW
&
取0的位
取1的位

## Slide 20: 六、接口的基本构成
数据线
控制线
状态线
DB
CB
AB
数据输入寄存器
(or 三态门)
数据输出寄存器
(锁存器)
状态寄存器
(or 三态门)
命令寄存器
译码
电路
控制
逻辑

## Slide 21: 接口的基本构成
数据输入/输出寄存器
  暂存输入/输出的数据
命令寄存器
  存放控制命令
    设定接口功能、工作参数和工作方式。
状态寄存器
  保存外设当前状态，以供CPU读取。

## Slide 22: 七、接口的类型及特点
按传输信息的方向分类：
  输入接口
  输出接口
按传输信息的类型分类：
  数字接口
  模拟接口
按传输信息的方式分类：
  并行接口
  串行接口

## Slide 23: 接口特点
输入接口：
  要求对数据具有输出控制能力（允许数据送到数据线）
  常用三态门实现
输出接口：
  要求对数据具有锁存能力（接收后保持数据不变）
  常用锁存器实现

## Slide 24: §6.2 简单接口电路
三态门和锁存器两类简单接口芯片的应用
掌握：

## Slide 25: 一、三态门接口（回顾）
高电平、低电平、高阻态

## Slide 26: 74LS244
含8个三态门的集成电路芯片
在外设具有数据保持能力时用来输入接口数据

## Slide 27
接口地址：
A15 A14 … A9 … A2 A1 A0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X X
地址范围：83FCH~83FFH
可以任选其中一个地址如83FCH作为该接口地址
MOV DX, 83FCH
IN AL, DX
AND AL, 0FFH
JZ NEXT1
JMP NEXT2
例6-1 编程判断图中的开关状态，若全闭合则转NEXT1，否则转NEXT2。
实现程序

## Slide 28: 二、锁存器接口
通常由D触发器构成；
特点：
  具有对数据的锁存能力
  不具备对数据的输出控制能力

## Slide 29: 常用锁存器芯片
74LS273
  8D触发器

## Slide 30
74LS373和74LS374
  三态输出的8D触发器，并具有对数据的输出控制能力。
  既可以做输入接口，也可以做输出接口。

## Slide 31: 74LS374作输入输出接口示例
输出接口地址是多少？

## Slide 32: I/O接口综合应用例
根据4个开关的状态控制7段数码管的显示
当4个开关的状态分别为0000～1111时，在7段数码管上对应显示’0’～’F’
设显示接口的地址为F0H，开关接口地址为F1H
共阳极数码管结构示意图
a
b
c
d
e
f
g
DP
7406
反相器
Rx8
+5V
数码管驱动电路

## Slide 33
符号 | 形状 | 7段码 Dp gfedcba D7 --- D0 | 符号 | 形状 | 7段码 Dp gfedcba D7 --- D0
’0’ |  | 00111111,3FH | ’8’ |  | 01111111,7FH
’1’ |  | 00000110,06H | ’9’ |  | 01100111,67H
’2’ |  | 01011011,5BH | ’A’ |  | 01110111,77H
’3’ |  | 01001111,4FH | ’B’ |  | 01111100,7CH
’4’ |  | 01100110,66H | ’C’ |  | 00111001,39H
’5’ |  | 01101101,6DH | ’D’ |  | 01011110,5EH
’6’ |  | 01111101,7DH | ’E’ |  | 01111001,79H
’7’ |  | 00000111,07H | ’F’ |  | 01110001,71H
显示符号与输出数据对应表

## Slide 34
O1 I1
O2 I2
O3 I3
O4 I4
E1
K0～K3
+5V
G
G2A
G2B
C
B
A
≥1
74LS244
D0 Q0
| Q1
D7 Q2
Q3
Q4
CP Q5
Q6
Q7
a
b
c
d
e
f
g
DP
7406
反相器
74LS273
Rx8
≥1
74LS138
D0～D7
IOW
IOR
Y0
Y1
输出口：F0H = 1111 000 0
输入口：F1H = 1111 000 1
&
A6～A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
D3
译码器
A7
显示输出地址
1
F0H
F1H
。。。
A7…..……A1A0
开关输入的地址

## Slide 35: I/O接口综合应用例 —— 程序段
.DATA
Seg7 DB 3FH,06H,
5BH,4FH,66H,6DH,
7DH,07H,7FH,67H,77H,
7CH,39H,5EH,79H,71H
.CODE
LEA EBX, Seg7
XOR EAX, EAX
GO: IN AL, 0F1H
AND AL, 0FH
MOV ESI, EAX
MOV AL, ［EBX+ESI］
OUT 0F0H, AL
JMP GO
……

## Slide 36: §6.3 基本输入/输出方法

## Slide 37: 基本输入/输出方法
  无条件传送
  查询式传送
  中断方式传送
  直接存储器存取(DMA)
程序控制方式

## Slide 38: 一、无条件传送
要求外设总是处于准备好状态
优点：
  软件及接口硬件简单
缺点：
  只适用于简单外设，适应范围较窄

## Slide 39: 无条件传送例
读取开关k的状态；
当开关闭合时，输出编码使发光二极管亮。

## Slide 40: 二、查询工作方式
仅当条件满足时才能进行数据传送；
每满足一次条件一般只进行一次数据传送。
适用场合：
  外设并不总是处于“准备好”状态
  对传送速率和效率要求不高
工作条件：
  外设应提供设备状态信息
  接口应具备状态端口

## Slide 41
READY?
进行一次
数据交换
读入并测试外设状态
Y
N
传送完？
Y
N
每满足一次条件只能进行一次数据传送
开 始
单个外设的查询工作方式流程图
结 束

## Slide 42
超时?
READY?
与外设进
行数据交换
超时错
读入并测试外设状态
Y
N
Y
N
传送完？
防止死循环
复位计时器
N
Y
结束
开始

## Slide 43: 查询工作方式的例子—数据输出
外设状态端口地址为03FBH，第5位(bit5)为状态标志（=1忙，=0准备好）
外设数据端口地址为03F8H，CPU写入数据会使状态标志置1 ；外设把数据读走后又把它置0。
试画出其电路图，并将内存BUF中的100个字节数据输出。

## Slide 44
状态端口
D5
D7-D0
A9
|
A3
≥1
&
A15
|
A10
≥1
3F8H
A2
A1
A0
G
G2A
G2B
C
B
A
74LS138
Y0
≥1
D7-D0
CP
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0
74LS273
外设
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
BUSY
Y3
3FBH
IOW
IOR
状态端口地址：0000 0011 1111 1011 3FBH
数据端口地址：0000 0011 1111 1000 3F8H
A9 A3

## Slide 45
……
LEA ESI,BUF
MOV ECX,100
AGAIN : MOV DX,03FBH
WAITT：IN AL,DX
TEST AL,20H
JNZ WAITT
MOV DX,03F8H
MOV AL，[ESI]
OUT DX，AL
INC ESI
LOOP AGAIN
……
读状态
输出一个数据
Bit5=1?
传送完否?
修改地址指针
初始化
Y
N
N
Y
控制程序
结束

## Slide 46: 多个外设时 查询工作方式
优点：
  软硬件比较简单
缺点：
  CPU效率低，数据传送的实时性差，速度较慢
一般工作流程

## Slide 47: 三、中断控制方式
特点：
  外设在需要时向CPU提出请求，CPU再去为它
  服务。服务结束后或在外设不需要时，CPU可
  执行自己的程序。
优点：
  CPU效率高，实时性好，速度较快。
缺点：
  程序编制相对较复杂。

## Slide 48: 以上三种I/O方式的共性
信息的传送均需通过CPU
软件：
  外设与内存之间的数据传送是通过CPU执行程序来完成的（PIO方式）；
硬件：
  I/O接口和存储器的读写控制信号、地址信号都是由CPU发出的。
缺点：
  程序的执行速度限定了传送的最大速度

## Slide 49: 四、DMA控制方式
特点：
  外设直接与存储器进行数据交换 ，CPU不再担当数据传输的中介者；
  总线由DMA控制器（DMAC）进行控制（CPU要放弃总线控制权），内存/外设的地址和读写控制信号均由DMAC提供。

## Slide 50: DMA控制方式
DMAC
外设
接口
CPU
DREQ
MEM
DACK
HOLD
HLDA
…
BUS
控制信号
地址信号

## Slide 51: DMA控制方式的工作过程
外设向DMA控制器发出“DMA传送请求”信号
DREQ；
DMA控制器收到请求后，向CPU发出“总线请
求”信号HOLD；
CPU在完成当前总线周期后会立即发出HLDA
信号，对HOLD信号进行响应；
DMA控制器收到HLDA信号后，就开始控制总
线，并向外设发出DMA响应信号DACK。

## Slide 52: DMA控制方式工作过程例
例：从外设向内存传送若干字节数据
  DMAC向I/O接口发出读信号；
  向地址总线上发出存储器的地址；
  发出存储器写信号和AEN信号；
  传送数据并自动修改地址和字节计数器
  判断是否需要重复传送操作;
  若数据传送完，DMA控制器撤销发往CPU的HOLD信号；
  CPU检测到HOLD失效后，则撤销HLDA信号，并在下一时钟周期重新开始控制总线。

## Slide 53: DMA工作方式
周期窃取：
  每个DMA周期只传送一个字节或一个字就立即释放总线。
数据块传送：
  DMAC在申请到总线后，将一块数据传送完后才释放总线，而不管中间DREQ是否有效。

## Slide 54: 周期窃取的DMA方式：
N
Y
N
DMAC请求总线
CPU响应, DMAC获总线控制权
DMA传送一个数据
块结束？
释放总线至少一个总线周期
地址增量，计数器减量
DMAC释放总线
Y
测试I/O的DREQ DMA请求？
开始
结束

## Slide 55: DMA控制方式的优缺点
优点：
数据传输由DMA硬件来控制，数据直接在内存和外设之间交换，可以达到很高的传输速率。
缺点：
控制复杂，硬件成本相对较高。

## Slide 56: §6.4 中断技术
中断的基本概念
中断处理的一般过程
8088/8086中断系统
IA-32中断系统
主要内容

## Slide 57: 掌握：
中断的基本概念
中断响应的一般过程
中断向量表及其初始化
8088/8086中断系统
IA-32中断描述符表的构成及访问方法

## Slide 58: 一、中断的基本概念
中断：
  CPU执行程序时，发生了某种随机的事件(外部或内部)，引起CPU暂时中断正在运行的程序，转去执行一段特殊的服务程序(称为中断服务程序或中断处理程序)，以处理该事件，该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行，这一过程称为中断。

## Slide 59: 中断源
引起CPU中断的事件，发出中断请求的来源。
内部中断
外部中断
异常中断
软件中断
可屏蔽中断
非屏蔽中断
异常事件引起
中断指令引起
INTR中断
NMI中断

## Slide 60: 引入中断的原因
提高数据传输率；
避免了CPU不断检测外设状态的过程，提高了CPU的利用率。
实现对特殊事件的实时响应。

## Slide 61: 二、中断处理的一般过程
中断请求
↓
中断源识别及中断判优
↓
中断响应
↓
中断处理（服务）
↓
中断返回

## Slide 62: 中断请求
中断请求信号应保持到中断被处理为止；
CPU响应中断后，中断请求信号应及时撤销。
NMI
INTR
包括

## Slide 63: 中断源识别
软件查询法：在中断处理程序中查找中断源
中断矢量法—硬件识别
  由中断源提供中断类型号，CPU根据类型号确定中断源。
  中断源识别及中断判优（确定先响应哪个中断请求）由硬件系统完成

## Slide 64: 中断判优
当有多个中断源同时提出请求时，需要确定首先响应哪一个中断源。
优先级法则
  同时出现或等待的多个中断源，优先级最高的被响应。
  低优先级的中断程序允许被高优先级的中断源所中断
  也可以设置成禁止中断嵌套
中断嵌套

## Slide 65: 中断判优方法
软件判优
  顺序查询中断请求，先查询的先服务
    即先被查询的中断源优先级别高
硬件判优
  链式判优、并行判优（中断向量法）

## Slide 66
菊花链逻辑电路
INTAin
IREQ
INTR
&
≥1
INTAout
DB
三态门
中
断
向
量
码
E
外设接口
中断确认
菊花链
逻辑电路
去下一个设备

## Slide 67: 中断响应
向中断源发出中断响应信号INTA
关中断
保护硬件现场
  将FLAGS压入堆栈
保护断点
  将CS、IP压入堆栈
获得中断服务程序入口地址
由硬件系统完成
中断响应包含以下几个操作：

## Slide 68: 中断处理
执行中断服务程序
中断服务程序的特点：
  中断服务程序要定义为“远过程”
  结束时要用IRET指令返回

## Slide 69: 中断服务程序完成的工作
在前面的中断响应阶段：关中断，保护硬件现场，保护断点
保护软件现场（参数）
开中断（STI）--允许中断嵌套
中断处理—具体的处理
关中断（CLI）
恢复软件现场
中断返回-执行IRET

## Slide 70: 中断返回
执行IRET指令，包括下面的操作：
  使IP、CS和FLAGS从堆栈弹出
  开中断
恢复断点和硬件现场
中断返回后才能响应中断请求

## Slide 71: 外部可屏蔽中断处理过程
获取中断类型码
由硬件系统完成
由软件实现
STI
CLI
由硬件实现

## Slide 72: 三、8086或实模式的中断系统
内部中断
外部中断
异常中断
软件中断
非屏蔽中断
可屏蔽中断
256个中断源
除法错中断
溢出中断
单步中断
…

## Slide 73
NMI
INTR
中断逻辑
软件中断指令
溢出中断
除法错
单步中断
非屏蔽中断请求
中断控
制器
8259A
PIC
  8086/8088CPU内部逻辑
断点中断
  可
  屏
  蔽
  中
  断
  请
  求
n
4
3
0
1
2
中断源的类型号
08H~0FH
70H~77H
所有的中断源都统一分配了不同的类型号

## Slide 74
中断类型 | 功能
类型0 | 除数为0中断例行程序
类型1 | 单步
类型2 | 非屏蔽中断， NMI
类型3 | 设置断点
类型4 | 溢出处理中断，INTO指令
类型10H | 显示设备中断
类型20H | 程序结束中断
类型21H | DOS系统功能调用功能程序
内部中断

## Slide 75: 外部中断
1、非屏蔽中断
NMI 引脚上出现上升沿触发
不受标志位IF的限制，即不可以屏蔽。
类型号 ：2
2、可屏蔽中断
INTR引脚输入，高电平有效
受标志位IF的限制
类型号：08H~0FH 70H~77H

## Slide 76: 中断向量表IVT
存放各类中断的中断服务程序的入口地址；
每个入口占用4 Bytes，低字为段内偏移，高
字为段基址；
表的地址位于内存的00000H～003FFH，大
小为1KB，共256个入口。

## Slide 77
┇
┇
00000H
003FFH
1KB
中断向量表位于内存最低1KB

## Slide 78: 访问IVT的过程

## Slide 79: 中断向量表的初始化
系统启动时已经把默认的中断向量写入IVT
用户需将自定义的中断服务程序入口地址放入向量表
注意点：
  向量表所在的段基址=0
  存放中断服务程序入口的单元的偏移地址=n×4
例：
  将中断类型码为48H的服务程序入口地址放入向量表
旧p274
教材中使用了25H号DOS功能调用将服务程序入口地址写入向量表
新p280

## Slide 80: 中断向量表的初始化
下面的程序用MOV指令将类型码为48H的中断服务程序TIMER的中断向量放入向量表
  MOV AX，0000H
  MOV DS，AX
  MOV SI，0120H; 48H*4
  MOV BX，OFFSET TIMER
  MOV [SI]，BX
  MOV BX，SEG TIMER
  MOV [SI+2]，BX
TIMER PROC FAR
…….
……
IRET
TIMER ENDP

## Slide 81: 可屏蔽中断的类型号的获取时序
对可屏蔽中断的响应需要两个总线周期

## Slide 82: CPU内部中断与NMI中断
特点：
无INTA总线周期
中断类型码固定或由指令给出

## Slide 83: CPU的中断响应和处理流程

## Slide 84: 保护模式使用中断描述符表IDT获取中断服务程序入口地址
共有256个表项，对应256个中断类型号中的一个。每个表项占8字节，IDT表长2KB。
  每一表项内容为中断门（或陷阱门，或任务门）描述符。
  IDT在内存的位置由中断描述符表寄存器IDTR指示。
以中断类型号乘以8作为访问IDT的偏移，读取相应的中断门（或陷阱门，任务门）描述符表项。
门描述符中16位的选择符被装入CS寄存器，32位偏移量装入EIP。
以CS寄存器内容去访问GDT或LDT才能得到段的基地址，EIP做偏移量找到中断服务程序入口。
四、IA-32保护模式的中断系统

## Slide 85: 访问IDT的过程